## Slide 1
AI & Digital Twin 기반 지능형 자동화 시스템
Project Team
F-2 삼성
이승민, 이주학, 최대혁
멘토: 김민수,김도영
협동-3
디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템 구성
디지털 트윈 기반 사과 선별 공정 자동화

## Slide 2
K-Digital Training Project
목 차INDEX
사과 선별 공정 디지털 트윈
F-2 삼성
프로젝트 개요
주제·배경·비전 시스템·구조·활용방안
팀 구성 및 역할
팀원별 담당 업무 및 협업 구조
핵심 전략
파라미터 스윕 최적화 및 기술적 접근 전략
수행 경과
데이터 확장· Split 개선·증강 전략 (모델 최적화 스토리)
핵심 기술 및 통신 검증
코드 흐름· DB 저장· ROS2 통신 파이프라인 검증
사후 평가
완성도 평가·개선점·소감
01
02
03
04
04-1
05

## Slide 3
Industrial Digital Twin
프로젝트 개요 주제 및 기획 의도
주제: 협동-3 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템
팀명: F-2 삼성
주제: AI & 디지털 트윈 융합 자동화
AI 비전(YOLO)과 Isaac Sim 물리 제어 기술을 결합하여
사과 선별 공정의 완전 자동화 및 가상화 시스템을 구축합니다.
기획 의도: 가상 검증을 통한 리스크 최소화
설비 구축 전 가상 환경(Sim)에서의 사전 검증을 통해
현장 도입 시 발생하는 비용 낭비와 다운타임(Downtime)을 획기적으로 제거합니다.
현장 적용
성능/ROI 예측
가상 실험 (Sim)
디지털 트윈 설계
NVIDIA Isaac Sim
Virtual Env & Physics
AI Logic & Control
YOLOv8 + RMPFlow
Optimization
Max Efficiency

## Slide 4
Project Background
프로젝트 개요 선정 배경 및 문제 정의
주제: 협동-3 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템
팀명: F-2 삼성
육안 선별의 한계와 품질 편차
사과의 계절·품종·외형 편차와 작업자 피로도로 품질 불균형 발생
설비 변경 시 비용 리스크
파라미터 변경 시 라인 중단(Downtime)과 막대한 실험 비용 불가피
현장 반복 실험의 물리적 제약
비정형 상황 재현 불가 시뮬레이션 기반 가상 파라미터 탐색 필수
Reality (Pain Points)
중단
비용
불가
Digital Twin Solution
무한 반복 테스트
파라미터 즉시 최적화
사전 검증 ROI 예측
Necessity Flow
디지털 트윈 도입
비용/리스크
반복 실험 난해
현장 제약 증가

## Slide 5
Project Scope & Contents
프로젝트 개요 내용(공정 범위)
주제: 협동-3 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템
팀명: F-2 삼성
인피드 및 라인 정렬
인피드 광폭 투입 3갈래 분기 1열 정렬 유도
비전 인식 및 로봇 제어
YOLO 다중 검출로 등급 분류후,
로봇이A·C 등급은 픽(Pick)하고B 등급만 통과(Pass)하여 배출
시뮬레이션 제약 및 최적화
컨베이어는 형상만 렌더링하고, 실제 이동은
사과 속도·굴림 모델로 경량화하여 성능 확보
LOGIC FLOW
3갈래 분기
인피드 → 1열 정렬
YOLO 등급 분류
다중 객체 동시 인식
A
Pick
B
Pass
C
Pick
Process Flow Architecture
로봇 제어
YOLO 분류
촬영 (Vision)
3갈래 분기
대량 투입

## Slide 6
Architecture & Strategy
프로젝트 개요 구조 및 활용 방안
주제: 협동-3 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템
팀명: F-2 삼성
모듈러 시스템 구조 (Modular Architecture)
전체 공정을 인피드 / 분기 / 비전 / 분류 / 로봇 / 배출의
독립된 모듈로 설계하여 유지보수와 기능 확장이 용이한 구조 확립
활용 방안: 사전 검증 및 최적화
디지털 트윈 환경에서 충분히 테스트.
“빠르게 처리할 것인가, 정확하게 분류할 것인가＂에 대해 현장에 맞는 최적의 균형점 도출
확장성 (Scalability)
사과 선별 외에도 유사한 외형을 가진 부품(볼트/너트)이나
다른 농산물(감귤, 토마토 등)의 등급 분류 공정으로 범용화 가능
Development Workflow
현장 전개
결과 리포트
파라미터 튜닝
시뮬레이션 구현
시스템 설계
System Module Architecture
INPUT LAYER
Infeed & Branch
SENSING LAYER
Vision System
YOLO Detection
Multi-Camera
ACTION LAYER
Robot Control
RMPFlow
Pick & Place
OUTPUT LAYER
(A/B/C)

## Slide 7
System Architecture & Process
프로젝트 전체 구조 및 공정 흐름 도식
주제: 협동-3 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템
팀명: F-2 삼성
모듈러 시스템 구조
- 각 공정 단계별 독립적 기능 수행 고려
- 유연한 확장성을 고려한 아키텍처 설계
전체 공정 파이프라인
인피드
분기
비전
분류
로봇
배출
결과물 이미지 삽입 예정
프로젝트 구조도 / 공정 흐름도 (16:9)
※ 실제 구현된 시스템의 전체적인 연결 구조를 시각화한 도식 배치

## Slide 8
Project Execution Workflow
프로젝트 수행 절차 및 마일스톤
협동-3
F-2 삼성
Start: 19일
End: 24일
데이터 구축
Digital Twin
AI & Logic
검증 완료
Day 01
19일
기반 구축
프로젝트 계획
역할 분담
Day 03
21일
데이터셋
이미지 수집
가공/전처리
Day 02
20일
환경 구성
Isaac Sim
USD 로드
Day 04
22일
AI 모델링
YOLO 학습
CNN 분류기
Day 05
23일
제어 구현
물리 엔진
로봇 제어
Day 06
24일
최종 통합
시스템 연동
최종 시연

## Slide 9
Physics Engine Simulation
사과 투입 및 물리 엔진 적용 결과
주제: 협동-3 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템
팀명: F-2 삼성
핵심 검증 포인트
물리 엔진 최적화 주요 성과
물리엔진 충돌처리
Collision Handling
병목 현상 방지
Bottleneck Prevention
안정적 동작 구현
Stable Operation

## Slide 10
Technical Verification
비전 시스템 최적화 카메라 선정 검증
주제: 협동-3 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템
팀명: F-2 삼성
카메라 각도 비교 실험
사과 선별 정확도를 높이기 위해 두 가지 카메라 배치(상부 vs 사선)에 따른
객체 인식률(mAP) 차이를 비교 분석하였습니다.
실험 결과 및 분석
구(Sphere) 형태 특성:
사과는 둥근 형태로, 어느 각도에서 촬영하든 외형적 특징(Shape Features) 차이가 미미함
모델 정확도 차이 없음
각도 변화보다 조명 및 해상도가 더 큰 변수
최종 선정: 상부 단일 카메라
복잡한 멀티 카메라 구성 대신 상부 단일 카메라를 채택하여 시스템 복잡도를 낮추고
데이터 처리에 집중했습니다.
상부 시점 (Top View)
(이미지 삽입 예정)
Case A
사선 시점 (Side View)
(이미지 삽입 예정)
Case B
"각도보다 데이터·증강·학습 전략이
성능을 결정합니다."
물리적 카메라 배치보다 데이터셋 품질 확보(Data-Centric AI)가 핵심임을 입증
데이터 중심 최적화
상부 단일 채택
mAP 비교 분석
카메라 각도 실험

## Slide 11
Robot Automation
로봇 암 Pick & Place
주제: 협동-3 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템
팀명: F-2 삼성
핵심 동작 포인트
01
PHASE 기반 제어
안정적인 상태 관리 로직 적용
02
Suction Open-Close
정확한 진공 흡착/해제 타이밍
03
Pick & Place 성공
오차 없는 목표 좌표 이동
RGB 카메라와 로봇 암 좌표계 동기화를 통해 정확한 위치 제어를 수행합니다.

## Slide 12
Organization & Responsibilities
팀 구성 및 역할 Team Structure
Project F-2 삼성
시스템 설계 및 모델 구축
이승민
TEAM LEADER
YOLO-CNN
모델 구축
전체 시스템 설계 및 통합
학습 데이터 정제
환경 구성 및 디자인
이주학
MEMBER
디지털 트윈
환경 구성
시나리오 디자인
공정 시뮬레이션 설계
데이터 수집 및 기획
최대혁
MEMBER
디지털 트윈 환경 구성
발표 자료(PPT) 제작
물리 디자인
2026. 01. 24

## Slide 13
Methodology & Process
수행 절차 및 방법
주제: 협동-3 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템
팀명: F-2 삼성
핵심 전략
파라미터 스윕(Sweep) 최적화
카메라 위치, 컨베이어 속도, 분기 각도 등 주요 변수를
가상 환경에서 반복 실험하여 최적값 도출
시뮬레이션 기반 병목 제거
3갈래 분기 지점과 로봇 작업 영역의 트래픽을
분석하여 병목 구간 사전 식별 및 해소
PROJECT TOOLS
Isaac Sim
Python
YOLOv8
ROS2
Implementation Workflow
기획 및 시나리오
공정 설계, 요구사항 정의,
시나리오 구체화
데이터 준비
사과/과일 USD 모델링,
컨베이어 에셋 확보
환경 구축
Isaac Sim 씬 구성, 조명 및 카메라 배치
통합 검증
전체 공정 연동 테스트, 성능 지표 확인
로봇 연동
RMPFlow 모션 제어, Pick & Place 로직
AI / 물리 결합
YOLO 분류 모델 적용,
물리 엔진(충돌) 튜닝
Overall Process Flow
통합 검증
로봇
물리+AI
환경
데이터
기획

## Slide 14
Data-Centric AI Strategy
데이터 확장 및 품질 개선6단계 최적화 프로세스
Process: 문제 인식 → 전략 수립 → 최종 효과
Problem
문제 인식 (초기 상태)
초기 데이터 수
22장 (매우 부족)
클래스 간 미세한 차이(A/B/C) 분류 불가
Quantity
데이터 확장 전략
확장 규모
20장
200장+
단순 증량이 아닌 '형태 다양성(회전/위치/가림)’ 확보가 핵심 목적
Distribution
분할 방식 개선
기존
고정 폴더 분리 편향(Bias)
개선
Random Split적용 일반화 성능↑
Train (Random)
Val (Random)
Augmentation
증강 전략 조정
Maintained
Flip
Rotate
Remove
Random Crop
Why?사과 등급의 핵심인 전체 형태 보존 필수
Training
학습 전략 변화
Epoch Flow
20
7
2
데이터 품질 확보 시 작은 Epoch로 고성능 달성
Conclusion
최종 효과 요약
데이터 수 확장 + 증강 최적화
Random Split 검증 안정성 확보
작은 Epoch으로 고성능 달성
1
3
4
5
6
2
6

## Slide 15
Optimization & Tuning
모델 최적화 증강 전략 및 Hyperparameter 튜닝
주제: 협동-3 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템
팀명: F-2 삼성
증강 전략 변경: Random Crop 제거
사과의 형태(꼭지, 돌기)가 등급 분류의 핵심 단서입니다.
Random Crop은 이를 잘라내어 성능 저하를 유발하므로 제거하고,
형태 보존 위주의 증강(Rotation, Flip 등)으로 전환했습니다.
Epoch 튜닝 (20 → 7 → 2) 및 결론
초기 Epoch 20에서 과적합(Overfitting) 징후 발생
데이터 품질 확보 후Epoch 2만으로도 최고 성능 달성
💡 결론: 충분한 양의 양질의 데이터 확보 시 과도한 Epoch 학습 불필요
최적 모델 확보
Epoch 단축 (20→2)
Random Crop 제거
증강 전략 수정

## Slide 16
System Integration Verification
DB 기반 결과 관리 및 통신 검증
ROS2 Topic & Database Pipeline
ROS2 Topic Publish Log
Classification Results DB
검증 포인트:분류(Inference) → 통신(Publish) → DB저장(Archive)까지 데이터 파이프라인 무결성 확인
ROS2 Topic Log 이미지 삽입 예정
PUBLISH /apple/grade: A/B/C (conf=...)
DB 누적 카운트 화면 삽입 예정
SUB_PUB.PY FLOW
1
Image Subscribe
Isaac Sim /rgb토픽 수신
2
YOLO Object Detection
객체 탐지 및 좌표 추출
33
CNN Classification
Crop 이미지 추론 (A/B/C 등급)
4
Publish Grade Topic
/apple/grade발행 (로봇 제어용)
5
DB Accumulation
결과 카운트 저장 및 대시보드 업데이트
3

## Slide 17
System Architecture & Workflow
핵심 기술 및 코드 흐름
sub_pub.py / train_resnet50_abc.py
Core Logic Details
데이터셋 구축 및 학습
YOLOv8로 객체(사과)를 자동 감지하여 이미지를 저장하고, train_resnet50_abc.py에서 CNN 모델을 학습시켜 Best 가중치 생성
ROS2 통신 브리지 (sub_pub.py)
Isaac Sim에서 전송하는 /rgb토픽을 구독(Sub)하고, 분류 결과를 /apple/grade토픽으로 발행(Pub)하여 시뮬레이션 제어
Hybrid Inference (2-Stage)
1단계 : YOLO가 이미지 내 사과 위치(BBox) 탐지
2단계 : ResNet50이 A/B/C 등급 정밀 분류
분류 기반 로봇 제어
판정된 등급(A/C)은Pick & Place수행, B등급은 통과(Pass)시키는 로직을 물리 엔진에 실시간 반영
EXECUTION FLOW
1
Data Collection
YOLO 객체 감지 → Image Save
2
Model Training
ResNet50 CNN 모델 학습 → Best 가중치 저장
3
Real-time Inference
Isaac Sim RGB 토픽 수신 → YOLO+CNN 등급 분류
4
Publish Result
ROS2 Topic 발행 (/apple/grade: A/B/C)
5
Robot Control
분류 결과 기반 Pick(A/C) or Pass(B) 동작
33
3

## Slide 18
Project Evaluation
사후 평가 완성도 자체 평가
주제: 협동-3 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템
팀명: F-2 삼성
핵심 기술 구현 성공 (Core Technology)
AI 기반 자동 등급 분류 성공: YOLO + CNN 모델 융합으로 정밀도 확보
디지털 트윈 환경 구축 완료: Isaac Sim 기반 가상 공정 구현
시스템 통합 및 데이터 관리 (Integration)
ROS2 연동 로봇 암 제어 안정화: Pick & Place 동작 최적화
DB 기반 분류 결과 관리 시스템 구현: 실시간 데이터 파이프라인 완성
Overall Score
Target: 10
10
/ 10
Achievement
100%
사전 기획 단계에서 설정한
핵심 기능 구현 및 시스템 통합 목표를
성공적으로 달성하였습니다.
평가 (Evaluation)
검증 (Test)
구현 (Dev)
설계 (Design)

## Slide 19
Project Retrospective
사후 평가 잘한 점 및 아쉬운 점
주제: 협동-3
팀명: F-2 삼성
잘한 점 (Key Success Factors)
물리 엔진 최적화
시뮬레이션 환경 내 안정적인 물리 연산 구현 성공 및 충돌 처리 최적화
Phase 기반 로봇 제어
순차적 로직 적용으로 충돌 없는 안정적인 픽앤플레이스(Pick & Place) 달성
시스템 통합 및 이해도 향상
세분화된 코드의 시스템 통합 성공 및 USD 파일 구조/스킨 활용 능력 증대
아쉬운 점 (Limitations)
초기 구조 이해의 어려움
ROS2와 Isaac Sim 간 통신 및 전체 시스템 아키텍처 파악에 시간 소요
로봇암 동작 속도 한계
실시간 처리량 증대를 위한 로봇암 작동 속도 및 모션 플래닝 개선 필요
Project Review Matrix
차기 목표 수립
개선 포인트 도출
성공요인 분석
Success Points
Physics · Control · Teamwork
Limitations
Speed · Data · Initial Setup
Future Plan
GPU Optimization · Multi-Agent

## Slide 20
Project Retrospective
사후 평가 개선 및 확장 방향
Phase: Future Roadmap
팀명: F-2 삼성
기술적 개선점 (Improvements)
로봇암 작동 속도 개선
현재 속도 제약을 해소하여 사이클 타임 단축 및 처리량 증대
미세 결함 디텍팅 고도화
스크래치 등 미세 결함 학습 강화로 CNN 모델 정밀도 향상
적용 분야 확장 (Scalability)
유사 외형 부품 분류
볼트, 너트 등 크기와 형태가 유사한 산업용 부품 분류로 확장
산업 전반 응용
과일, 광물 등 등급 분류가 필수적인 식품 및 제조 산업 응용
기대 효과
Expected Benefits
다른 산업으로 확장 가능
- 결함 검출
- 품질 검사
- 제품 분류
무인 자동화
- 중단 없는 연속 공정 수행
- 완전 무인 시스템 구축 가능
+𝛼
24h

## Slide 21
Project Retrospective
사후 평가 추가할 수 있는 내용
Phase: Future Roadmap
팀명: F-2 삼성
기술적 개선점 (Improvements)
로봇 암 정지 기능 추가
태스크 완료 후 정지
협동로봇 시스템 기능 추가
모바일 로봇을 이용해 박스 이송
기대 효과
다른 산업으로 확장 가능
24h

## Slide 22
Project Retrospective
사후 평가 소감 및 향후 계획
협동-3
팀명: F-2 삼성
프로젝트 수행 소감
이론의 실무 적용 (Theory to Practice)
익숙하지 않은 툴(Isaac Sim, ROS2 연동)을 활용하여 비대면 수업에서 학습한 개념을
실제 프로젝트로 구현
개발 전체 사이클 경험
단순 구현을 넘어 기획 → 구현 → 개선으로 이어지는 프로젝트 완주
문제 해결 능력 향상
실무형 프로젝트 수행을 통해 돌발 이슈에 대처하는 응용력과 논리적 문제 해결 능력 배양
팀원 (Members' Review)
이승민Team Leader
시스템 통합(System Integration)의 중요성을 몸소 체험했습니다.
이주학Team Member
Isaac Sim 기반 디지털 트윈 환경 구축 노하우를 습득했습니다.
최대혁Team Member
객관적 근거에 기반한 데이터 중심 사고(Data-Driven)를 확립했습니다.
미래 가치 창출
실무 적용 준비
기술 역량 내재화
프로젝트 종료